Pakiet Nr 18. Odczynniki do badań metodą immunofluorescencji pośredniej wraz z dzierżawą mikroskopu

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości do podanych parametrów przynajmniej 1 x w roku.

Poz.1. Zestaw do diagnostyki przeciwciała dsDNA

- Metoda immunofluorescencji pośredniej

- Substrat: rozmaz Crithidia luciliae

- Zestaw zawiera 10 szkiełek z 3 polami reakcyjnymi, znakowaną fluoresceiną surowicę antyludzką IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe

- Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

Poz.2. Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (NA)

- każde pole stanowi mozaikę 2 substratów, tj. komórki HEp-2 i wątrobę małpy

- Zestaw zawiera 10 szkiełek z 10 polami reakcyjnymi, znakowaną fluoresceiną surowicę antyludzką IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe

- Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

Poz.3. Zestaw do diagnostyki przeciwciał ANA, AMA, ASMA

- każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2, wątrobę małpy, nerkę szczura, żołądek szczura

- Zestaw zawiera 10 szkiełek z 3 polami reakcyjnymi, znakowaną fluoresceiną surowicę antyludzką IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe

- Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

Poz.4. Zestaw do diagnostyki przeciwciał AMA, ASMA

- każde pole stanowi mozaikę 2 substratów, tj. nerkę szczura, żołądek szczura

- Zestaw zawiera 10 szkiełek z 5 polami reakcyjnymi, znakowaną fluoresceiną surowicę antyludzką IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe

- Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

Poz.5. Zestaw do diagnostyki przeciwciał ANCA

- substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami utrwalonymi etanolem oraz granulocyty utrwalone formaliną,

- Zestaw zawiera 10 szkiełek z 3 polami reakcyjnymi (osobne zestawy), znakowana fluoresceiną surowica antyludzka IgG (kozia) (gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe

- Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

Poz. 6, 7. Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwko endomysium IgA i IgG

- substrat: wątroba małpy

- inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

- na szkiełku mikroskopowym 5 pól diagnostycznych, 10 szkiełek w zestawie

- oddzielne zestawy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG

- w zestawie testowym wszystkie odczynniki do wykonania oznaczeń: bufor PBS o PH 7,2, tween, FITC IgA lub IgG (w zależności od klasy oznaczanych przeciwciał) gotowy do użycia, szkiełka mikroskopowe z substratem, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, kontrola pozytywna               i negatywna gotowe do użycia

- Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

Poz.8. Kompaktowy mikroskop do mikroskopii w czasie rzeczywistym

• Pojemność dla 5 szkiełek 
• Automatyczna kontrola światła

• mikroskop współdziała z oprogramowaniem zarządzającym próbką lub oddzielnie
• Automatyczne ustawianie ostrości lasera
• Automatyczne pozyskiwanie obrazu
• Wysokiej jakości elementy optyczne  
• Samokalibrująca fluorescencyjna dioda LED o długiej żywotności
• Czytnik kodów DataMatrix i automatyczny system pozycjonowania

W ramach obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do dokonania raz w roku, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, autoryzowanego przeglądu serwisowego sprzętu w zakresie wymaganym przez producenta wraz z dostarczeniem części.                                                      Po zakończeniu przeglądu wystawiony zostanie stosowny dokument (świadectwo) podpisany przez Wykonawcę zawierający zapis, że przeglądu dokonano zgodnie z zaleceniami Producenta oraz, że aparat jest sprawny i dopuszczony do użytkowania. Niniejszy zapis winien zostać również zamieszczony w paszporcie technicznym urządzenia. Dokumenty powinny być opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osoby dokonującej przegląd.

Czas usunięcia awarii: 5 dni

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela