PAKIET NR 1

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU CENTRUM POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W ŁODZI ZLOKALIZOWANYM PRZU UL. BARDOWSKIEGO 1

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

OPRACOWAŁ:

KWIECIEŃ 2019 r

OPIS TECHNICZNY

do zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej Dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Bardowskiego 1

Przetarg dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej od strony 2 elewacji, tj północnej  i zachodniej. Dokumentacja projektowa obejmuje cały budynek, natomiast od strony południowej i wschodniej stolarka została wymieniona w poprzednim  etapie.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót;

1. Wykonanie szczegółowych pomiarów stolarki z natury,

2. Zabezpieczenie podłóg i mebli w pomieszczeniach, w których dokonywana będzie wymiana stolarki oraz na zewnątrz budynku na okres wykonywania robót,

3, Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej wskazanej w części rysunkowej

4. Przygotowanie otworów po zdemontowanej stolarce do montażu nowej

5, Montaż nowych okien i okien balkonowych w ilości i miejscach podanych w części rysunkowej opracowania

Okna z PCV w kolorze białym. Należy zachować wymiary, formę i podziały wg stanu istniejącego  z maksymalnym zbliżeniem w odwzorowaniu profili i wielkości przeszkleń (patrz schemat podziału i wymiarów okien). Kierunki otwierania skrzydeł rozwieralnych zgodnie ze stanem istniejącym, ewentualnie  w uzgodnieniu z użytkownikiem Stolarka okienna powinna być wykonana z kształtowników min. 5 komorowych z nieplastyfikowanego PCV w kolorze białym. Kształtowniki PCV powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym,. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Klamki okuć zamykających należy wyposażyć                   w zamki z możliwością otwierania jednym kluczem. Skrzydła tylko uchylne muszą mieć możliwość otwierania do mycia

Stolarka  powinna spełniać następujące wymagania minimalne:

| Lp | Parametry techniczne | Wymagania minimalne | jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średni współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych /szyba nisko emisyjna / | k=1,1 | W/m2xk |
| 2 | Wskaźnik infiltracji powietrza | A= 0,5-1 | m3/mxhx (dapa)2/3 |
| 3 | Wskaźnik izolacyjności akustycznej | Rw= 34+/-2 | dB |
| 4 | Współczynnik przenikania ciepła przez konstrukcję okna | U=1,8+/-2 | W/m2xK |

6. Obróbka ościeży otworów z wymienioną stolarką – naprawy tynków, gładzie- do stanu umożliwiającego ich malowanie.

7. Demontaż istniejących obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych- i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej.

8. Demontaż istniejącej obróbki blacharskiej tarasu w poziomie I piętra w elewacji południowej                 i wykonanie nowej z blachy stalowej ocynkowanej na rąbek stojący

9. Montaż nakładek z PCV na istniejących parapetach wewnętrznych lastricowych                                    z dostosowaniem do ich kształtu i obróbką powierzchni pionowych bocznych

10. Montaż na każdym ruchomym skrzydle okien i okien i okien balkonowych rolet materiałowych w ujednoliconym kolorze w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu

11. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej. Montaż nowych drzwi zewnętrznych stalowych izolowanych termicznie w ilości i miejscach wskazanej w części rysunkowej opracowania. Drzwi z nadświetlem lub bez. Podział i wygląd drzwi prosty, nawiązujący do charakteru budynku, w kolorze szarym lub grafitowym,, z przeszkleniem pionowym w części przyklamkowej z dopuszczeniem pasa ze stali nierdzewnej w miejscu przeszklenia (patrz schemat), zaopatrzone w dwa zamki wpuszczane z wkładkami typy yale. Okucia w kolorze drzwi lub pasa ze stali nierdzewnej. ,. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.  Obróbka ościeży otworów z wymienionymi drzwiami – naprawy tynków, gładzie- do stanu umożliwiającego ich malowanie

12. Wywóz gruzu, odpadów pobudowlanych, utylizacja odpadów niebezpiecznych

13. Inne niezbędne prace do wykonania przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

1.Wszystkie wbudowane i zastosowane materiały powinny posiadać wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2. Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do producenta okien, zobowiązany jest do wykonania szczegółowych pomiarów kontrolnych dla ustalenia wielkości w obrysie zewnętrznym ościeżnic – zgodnie z wymogami przyjętego systemu okien i sposobu mocowania przewidzianych do realizacji.

3. W ramach poprzedniego etapu wykonywania robót wymieniono 3 szt. okien balkonowych w elewacji zachodniej na piętrze oznaczonych na rzucie symbolem OB. 1. Fakt ten uwzględniono w załączonych przedmiarach robót.

4. Do produkcji stolarki należy zastosować profile o kształcie maksymalnie zbliżonym do profili zastosowanych w wymienionych już oknach w celu ujednolicenia wyglądu elewacji.

Zamawiający umożliwia odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, własnych obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym jak również odnośnie do terminu wykonania robót